## Slide 1
智能音乐播放器
——智能硬件应用实验报告
汇报人：汪俊 1800012845

## Slide 2
CONTENT
Part 01
作品设计
Part 02
项目介绍
Part 03
实验结果

## Slide 3
Part 01
作品设计

## Slide 4
整体思路
读入语音
语音处理
语音转文字
通过文字找到对应歌曲（歌名、歌手或歌词）
下载歌曲
播放歌曲

## Slide 5
Part 02
项目介绍

## Slide 6
准备工作
器材：树莓派、麦克风一个、耳机一个
pyaudio：读入语音
requests:网络爬虫，爬取qq音乐上的歌曲
baidu-aip：百度AI语音识别
pygame：mp3文件播放
软件：ffmpeg软件（通过sudo apt-get install ffmpeg安装）

## Slide 7
具体函数及其功能介绍
注意事项：树莓派麦克风只支持48000的采样率，但百度语音识别支持16000的采样率，所以要转码成16000的wav文件，这是语音处理的过程（使用ffmpeg软件）
读入语音
语音处理

## Slide 8
具体函数及其功能介绍
语音转文字
核心代码：百度AI处理音频文件
特殊处理：避免程序意外退出

## Slide 9
具体函数及其功能介绍
通过文字找到对应歌曲（歌名、歌手或歌词）
实现方法：1.通过搜索得到返回的json包；
2.提取信息组合出最终的url；
下载歌曲
实现方法：用urllib.request.urlretrieve()下载m4a文件格式的音乐，保存在music文件夹下

## Slide 10
具体函数及其功能介绍
播放歌曲
步骤：
1.转码，将m4a文件转为mp3文件，同样使用ffmpeg软件，通过os调用
2.处理异常情况，即将歌名中的空格处理掉，最后再重命名回来；
3.播放mp3文件格式的歌曲

## Slide 11
具体函数及其功能介绍
主程序
初始化一些参数，并且实现了如下图的功能
缺陷：不美观；转码太慢影响体验
改进：另外实现GUI界面的播放器播放文件夹中的歌曲

## Slide 12
播放器
1.用tkinter这个Python库做GUI界面，定义出上一曲，下一曲，加减音量，播放暂停的按钮
2.同时做一个计时器，来计算歌曲播放时间

## Slide 13
Part 03
实验结果

## Slide 14
实验结果
1.对于中文基本可以识别出来，并找到最接近的歌曲；
2.对简单的英文可以识别，困难的英文无法识别；
3.可以进行模糊匹配；
4.GUI界面可以正常使用；